## Slide 1: Reconfiguration autonome : Améliorer la résilience des réseaux SDN
Gregory BLANC, enseignant-chercheur à Télécom SudParis

## Slide 2: Sommaire
Rappels sur SDN et l'automatisation des réseaux
SDN et IA : travaux académiques
Introduction à l'apprentissage par renforcement
Résilience face aux DDoS : motivation et objectifs
Approche DRL scalable pour la mitigation de DDoS
Evaluation de l'approche
Conclusion

## Slide 3: SDN : automatisation, autonomicité, autonomie
Software-Defined Networking : Sépare le plan de contrôle du plan de données
Automatisation du réseau : Réduit la répétition des tâches et le risque d'erreurs
Automatisation <> SDN

## Slide 4: SDN : automatisation, autonomicité, autonomie
Software-Defined Networking : Sépare le plan de contrôle du plan de données
NetDevOps : Applique les principes du DevOps au NetOps (automatisation)
Automatisation avancée =
NetDevOps + SDN

## Slide 5: SDN : automatisation, autonomicité, autonomie
Software-Defined Networking : Sépare le plan de contrôle du plan de données
Réseau autonomique : S'auto-gère via une boucle de contrôle
SDN fournit une infrastructure aux réseaux autonomiques

## Slide 6: SDN : automatisation, autonomicité, autonomie
Software-Defined Networking : Sépare le plan de contrôle du plan de données
Réseau autonome : Se gouverne par une intelligence artificielle
SDN = système nerveux IA = cerveau

## Slide 7: SDN et IA : vecteurs de sécurité
Feuille de route pour la sécurisation de l'Internet des Objets
Sécurité par conception
Modélisation des objets et des attaques
Apprentissage non supervisée
Sécurité décentralisée par blockchain

## Slide 8: SDN et IA : vecteurs de résilience
Monitoring multi-points au niveau des passerelles
Détection d'anomalies
Non-déterminisme de la politique de défense
Reconfiguration du plan de données
GRIFIN (ANR-20-CE39-0011)
Sécurité Cognitive et Programmable pour les Réseaux de Nouvelle Génération Résilients

## Slide 9: Apprentissage par Renforcement (RL)
Environnement :
Simulation/émulation/terrain
Pas besoin d'annotation
Source de vérité
Collecte d'observations avant et
après action

## Slide 10: Apprentissage par Renforcement (RL)
Action :
Effet sur l'environnement
Décidé par l'agent
Sur la base d'une fonction de récompense

## Slide 11: Apprentissage par Renforcement (RL)
Récompense :
Observe le résultat de l'action
Met à jour le processus de décision de l'agent

## Slide 12: Apprentissage par Renforcement (RL)
Agent :
Décide de la meilleure action
Basée sur la récompense
Pour améliorer l'observation
Explore ou exploite

## Slide 13: Résister aux dénis de service distribués (DDoS)
500%
Hausse des attaques L3/L4
de 2,8 à 16,8M
123.5%
Hausse des attaques L7
de 1,7 à 3,8M
Botnet Mirai
x10⁴ de bots volume en Tbps

## Slide 14: Résister aux dénis de service distribués (DDoS)
Cible : fournisseur de services exposant quelques points de présence
Trafic : mixte, hétérogène, non annoté, capturé en local
Contrôle : infrastructure SDN exposant les APIs des switchs
Attaquant : variations dans la position, le volume et le type d'attaque
Besoins
Adaptation
Passage à l'échelle
Généralisation
Préservation de la QoS
Efficience énergétique

## Slide 15: Agent DRL modulaire avec mécanisme de projection
Représentation de l'état
Trafic
  Nombre total de paquets (dans les 2 directions)
  Octets reçus / transmis
  Bande passante
Performance
  Perte de paquets
  Taux de transmission
Sources
  Interfaces des switchs
  Contrôleur SDN
  Calcul à partir d'autres métriques

## Slide 16: Agent DRL modulaire avec mécanisme de projection
Actions disponibles
Redirection de trafic
  Vers 1 des autres switchs contrôlés
Manipulation de bande passante
  Augmentation
  Réduction
  Entre switchs contrôlés
  Entre switchs et switch central
Inaction

## Slide 17: Agent DRL modulaire avec mécanisme de projection
Fonction de récompense
Duale : latence et gigue
Pénalise l'excès de ressources
  Bande passante
  Nombre de sauts d'un chemin
Echelle logarithmique
  Encourage gains incrémentaux
  Empêche les pics extrêmes
Moyenne pondérée
  Promeut un apprentissage stable
Prise en compte du signe
  Amélioration/dégradation

## Slide 18: Evaluation de l'approche
Emulation
  Mininet sur serveur dédié (4 coeurs, 15Go RAM) soutenant des topologies de tailles variables
Points de présence [16, 24, 50, 75, 100]
Types d'attaques (MHDDoS) : L4, L7 HTTP, OVH, REX, Killer
Mesures de la latence et du débit durant différentes attaques
  Sans contremesure
  Sans projection
  Avec projection
Mesures de passage à l'échelle
  En fonction du nombre de points de présence (avec/sans attaques)
Protocole expérimental

## Slide 19: Evaluation de l'approche
Résultats

## Slide 20: Conclusion
Environnement : représentativité, trafic et variété des points de présence
Passage à l'échelle sur l'infrastructure SDN
Nouvelles attaques (dont carpet bombing)
Monitoring continu
Fonctionnement avec/sans détection
Exploration d'espace continu d'actions (PPO/SAC)
Politiques de sécurité (filtrage, VNF)
Limites et perspectives

## Slide 21: Merci
Des questions ?